# Speedway filter Servicevejledning

For at opnå fuld beskyttelse af din motor når du bruger K&N luftfiltre, er det vigtigt at du behandler dit filter korrekt.

Kære speedway kører Tillykke med dit nye K&N luftfilter Et K&N Luftfilter er et elektrostatisk luftfilter, det virker på følgende måde. K&N Luftfiltret er opbygget af bomulds-gaze der er vædet med en special-olie der gør filtret i stand til at opfange støv der er 80 gange mindre end hullerne i bomuldsgazen. Denne effekt opnås kun, når der bruges den rigtige filter olie fra K&N, idet olien er specialudviklet til at danne dette elektrostatiske felt omkring filtret, således at støvet bliver trukket ud af luften. Det er K&N Filtrets specielle opbygning der gør, at der gennem K&N Luftfiltret kan komme mere luft end noget andet filter, og samtidig renser det luften, som de bedst rensende filtre. Den korrekte måde at behandle K&N luftfiltret på er som følger: Når K&N Filtret er beskidt ( 2-5 mm skidt ) lægges det i en spand med låg (evt. med en rist i bunden, således filtret ikke kommer i berøring med det bundfældede skidt) påfyldt med sæbe fra K&N. Det er en god ide at montere en prop på studsen af filtrene, inden de puttes i sæben. Der må ikke bruges motorrens, benzin eller lignende, idet det ødelægger bomuldsgazen på samme måde, som hvis du vasker dit bomuldstøj ( undertøj ) i benzin eller motorrens. Endvidere må der under ingen omstændigheder blæses i filtret med trykluft. Efter 1 - 24 timer tages filtret op, skyldes inde fra den rene side med rent vand og lufttørres, når filtret er tørt olieres det med den korrekte mængde af K&N Filterolie. ( se tabel ) Den mest økonomiske måde at vedligeholde sit filter på er, at man køber 5 liter K&N Sæbe som påfyldes en spand med låg og i løbet af sæsonen blot efterfylder efterhånden som sæben bliver brugt. Dvs. sæben kan genbruges igen og igen, blot er det nødvendigt at skumme olien, som lægger sig på overfladen, af med en klud, og 1-2 gange om året hælde sæben over på en anden spand eller lign. således det er muligt at fjerne det bundfældede skidt. Med den behandling kan K&N Filtre holde til 10 til 15 vaske. K&N Filter olien købes i 400 ml spray og for at filtret er korrekt olieret skal følgende mængde påføres filtret: Part # K&N Olie i gram RB-0710 / Zapp-Karger 11-12 g. RB-0720 / Zapp-Karger 15-16 g. RB-0910 / FRJ-Blixt 13-14 g. RC-2600 / FRJ-Blixt 13-14 g. RU-0810 / Zapp-Karger 13-14 g. RU-1400 / 80cc 8- 9 g. RU-1760 / Zapp-Karger 13-14 g. RU-2410 / FRJ-Blixt 14 g. Brug dit K&N Luftfilter korrekt og få maximal beskyttelse af din motor. Dette gøres ved at veje filtret, tørt, efter vask og igen efter påføring af olie. Held og lykke med din speedway sæson. Mvh. Ulvedals Speedway Center