#### Rens filteret

Trin 1: Rens filter
Dyb filteret i filter rens, så det er godt gennemvædet, og massér det godt så alt snavset er kommet ud.

TIP: Brug ikke skrappe opløsningsmidler, da disse kan beskadige både skumfilter, og limen som holder filteret fast på gummistudsen!!! Opløsningsmidler kan også deformere selve filteret. 

Trin 2: Skyl Filteret
Skyl filteret grundigt I varmt vand, så du er sikker på at alt skidt er ude af filteret. For at gøre det endnu bedre, er det måske en god idé, at vaske filteret i varmt sæbevand, inden man skyller det ud!

Trin 3: Tør Filteret
Placér filteret et godt lunt sted, hvor det tørrer af sig selv. Brug ikke varmepistol el. lign. da det beskadiger filteret, og oliér ikke filteret før det er tørt!

#### Olié filteret med skumfilterolie

Trin 1: Oliér Filteret
Dyb filteret godt i olien, og massér det godt ind, så du er sikker på at det er godt gennemvædet.

TIP: Brug evt. spand til at have filterolien i med låg til. Du må ikke oliere filteret lige før du skal bruge det, da det bevirker at filter bliver for tæt, men mindst et døgn før, så det kan fordampe det overskydende olie.

Trin 2: Vrid filteret
Massér olien godt ind I filteret, og derefter vrid det overskydende olie ud af filteret, og vær opmærksom på at hele filteret er godt olieret!

TIP: Nogle har gode erfaringer med at få lavet en prop der passer indvendig i filterstudsen, og i modsat ende en der passer i boremaskinen, så man slynger olien ud. (NB. Denne fremgangsmåde er ikke anbefalet af nogen skumfilter fabrikanter)

Trin 3: Installér Filteret
Påsæt filteret og du er nu klar til race!

Ulvedals 
v. René Ulvedal
Taulov Bygade 6
7000 Fredericia
Denmark

SE / VAT No: DK 13554587

www.ulvedal.dk

TEL: +45 75513093
FAX: +45 75513129